Elektronikus km óra

Kezelői könyv

Ver. 1.2   06.2011 © JK

Elektronikus km óra

Egy kilométeróra olyan teherautókba és buszokba, amelyekbe nem kötelező a tachográf.

Működik induktív és Hall szenzorral.

A sebességjelek kompatibilisek az elektronikus tachográfok sebességjelével.

Km óra típusok

SEN 140

SEN 180

SPRINTER

CAN 125

CAN 140

CAN 180

SPRINTER CAN

LAB 180

Egy hagyományos mozgásérzékelővel működtetett km óra 140 km/óra sebességig

Egy hagyományos mozgásérzékelővel működtetett km óra 140 km/óra sebességig

Egy hagyományos mozgásérzékelővel működtetett km óra 180 km/óra sebességig

1319 tachográf helyére szerelhető (MERCEDES SPRINTER, VW T4 and LT járművekhez)

CAN kommunikációs km óra 125 km/óra sebességig

CAN kommunikációs km óra 140 km/óra sebességig

CAN kommunikációs km óra 180 km/óra sebességig

CAN kommunikációs km óra 180 km/óra sebességig; a 1319 tachográf helyére szerelhető, helyettesíthető V/R 2400, vagy VDO 1324 tachográffal

CAN kommunikációs km óra 180 km/óra sebességig metrológiai laboratóriumokba és tachográf műhelyekbe.

Technikai adatok

A sebességjelek megfelelnek az ISO 16844-1 szabványnak

Tápfeszültség:

Max sebesség:

k faktor beállítható:

Működési hőmérséklet

Óra:

Km óra kijelzés:

Méretek:

10 ÷ 30 V DC

125, 140, 180 km/h

4000 ÷ 32000 imp/km

–40°C ÷ +85°C

0 ÷ 24 h

0 ÷ 99999,9 km

150 × 150 × 77 mm

A CAN-BUS -os km óráknak a sebesség, a távolság és idő adatokat a tachográf adja.

Méretek

Km óra funkciók

Óra

SEN verzió

Óra beállítás:

Nyomd be és tartsa benyomva a bal gombot

Perc beállítás:

Nyomd be és tartsa benyomva a jobb gombot

CAN változat

Az idő a tachográfban van beállítva, a km óra onnan veszi át a CAN buszon keresztül

Km számláló

SEN verzió

Állítsd be a km számlálót az össz. km, vagy a napi számláló megtekintéséhez:        Röviden nyomd meg a középső gombot

A napi számláló nullázása:

Nyomd be és tartsa nyomva a középső gombot

CAN változat

A megtett km elérését ugyanúgy éred el, mint a SEN verziónál.

A CAN-BUS -os km óráknak a megtett távolság adatokat a tachográf adja. A km órán napi számláló nullázásakor tachográf napi km számlálója is nullázódik.

k factor beállítás

SEN verzió

A k faktor beállítása a km órában:

Nyomd meg a középső gombot, majd add rá a gyújtást. A beállított k faktor érték megjelenik a kijelzőn.

A jobb gombot nyomogatva a k faktor utolsó számjegye;

A bal gombot benyomva kiválaszthatod a következő pozícióban levő számjegyet;
Az új k faktor érték beállítása után nyomjd meg a középső gombot a beállítás mentéséhez

A k faktor mentése után a kijelző visszaáll a megtett km állásra;

Ha a k faktor értéke a beállítható tartományán kívül esik, az „Error” üzenet jelenik meg a kijelzőn. A középső gomb megnyomásával tudsz visszatérni a k faktor

k faktor megmérése (1000 m -en)

Nyomd be a középső gombot, majd adja rá a gyújtást. A beállított k faktor megjelenik a kijelzőn.

Állítsd a k faktort 0-ra majd nyomd meg a középső gombot. Egy „P” betű jelenik meg a kijelzőn

A mérés kezdéséhez nyomd meg a bal gombot, amikor az első jelet eléri, elkezdődik az impulzusok számolása. Amikor eléri a befejező jelet nyomd meg a jobb gombot. A mért k faktor a km óra automatikusan menti.

Az új k faktor beállítása után nyomd meg a középső gombot a normál megtett távolság kijelzéséhez.

CAN verzió

A k faktort a km óra a CAN hálózatról (pl. a tachográfból) veszi át.

Csatlakozók

SEN verzió

CAN version

Km óra-tachográf csatlakozás

CAN verzió

RCAN

120 Ω *

[31b] [31]

[15]                                                             * az érték függ a CAN hálózat ellenállásától

[58d] [30]

Garancia kártya

A km órára 12 hónap a garancia

Típus

S. sz.

Garanciális feltételek

A gyártó szavatolja a megfelelő minőséget és a km óra hibátlan működését 12 hónap időtartamra. A vásárlás napjától számított 12 hónapig díjmentesen vállalja a meghibásodott km órák javítását vagy cseréjét.

A garancia nem érvényes hibás beépítés miatt meghibásodott alkatrészekre, vagy ha a plombás sérültek, vagy hiányoznak.

Aláírás és pecsét

Eladás dátuma

| Beszerelés dátuma | Jármű adatok | Szerviz aláírás és pecsét |
| --- | --- | --- |

| Dátum | Javítás leírása | Szerviz aláírás és pecsét |
| --- | --- | --- |

CB Electronics

ul. Przybyszewskiego 43

01-849 Warszawa

22 864 19 34         22 864 19 35      www.cbe.com.pl

# Text boxes

| A1 A2 A3 A5 | akku + háttérvilágítás gyújtás akku - | [30] [58d] [15] [31a] |
| --- | --- | --- |
| B1 | Feszültség kimenet | [+] |
| B2 | Feszültség kimenet | [–] |
| B3 | valós idejű jel time signal |  |
| B7 | v-imp kimenet |  |
| B8 | 4 imp/m jel kiment output |  |
| D3 | vimp |  |
| D6 | v-imp |  |
| D7 | K-vonal |  |
| D8 | 0 sebesség jel |  |
| A1 | batter power | [30] |
| A2 | háttér világítás | [58d] |
| A3 | gyújtás | [15] |
| A4 | CAN H |  |
| A5 | minus | [31a] |
| A6 | földelés | [31] |
| A8 | CAN L |  |
| D8 | 0 sebesség jel |  |

5

6

7

8

A

1

2

3

4